## Slide 1: TOPIC 1: TCP/IP Basics and Wireshark

## Slide 2: OSI MODEL
Mô hình OSI
Mô hình OSI (Open Systems Interconnection Reference Model, viết ngắn là OSI Model hoặc OSI Reference Model) - tạm dịch là mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở - là một thiết kế dựa vào nguyên lý tầng cấp. Đây là mô hình được tổ chức ISO đề xuất từ 1977 và công bố lần đầu vào 1984. Để các máy tính và các thiết bị mạng có thể truyền thông với nhau phải có những qui tắc giao tiếp được các bên chấp nhận. Mô hình OSI là một khuôn mẫu giúp chúng ta hiểu dữ liệu đi xuyên qua mạng như thế nào đồng thời cũng giúp chúng ta hiểu được các chức năng mạng diễn ra tại mỗi lớp.
Mô hình OSI bao gồm 7 tầng. Mỗi một tầng đều có đặc tính là nó chỉ sử dụng chức năng của tầng dưới nó, đồng thời chỉ cho phép tầng trên sử dụng các chức năng của mình.

## Slide 3: OSI MODEL
Các Tầng Của Mô Hình OSI

## Slide 4: OSI MODEL
Tầng 1 : Physical Layer (tầng vật lý) Điều khiển việc truyền tải các bit trên đường truyền vật lý. Tầng vật lý định nghĩa các tín hiệu điện, trạng thái đường truyền, phương pháp mã hóa dữ liệu, các loại đầu nối được sử dụng.
Tầng 2 : Data-link Layer (tầng liên kết dữ liệu ) Đảm bảo việc truyền các frame(Khung dữ liệu) giữa hai máy tính có đường truyền vật lý nối trực tiếp với nhau. Tầng liên kết dữ liệu hỗ trợ cơ chế phát hiện và xử lý lỗi dữ liệu.
Tầng 3 : Network Layer (tầng mạng ) Đảm bảo cho việc truyền packet (gói dữ liệu) giữa hai máy tính bất kỳ trong mạng máy tính (có thể có hoặc không có kết nối đường truyền vật lý trực tiếp). Hay nói cách khác, tầng mạng có nhiệm vụ tìm đường đi cho dữ liệu truyền thông giữa hai máy bất kỳ.
Tầng 4 : Transport Layer (tầng vận chuyển) Tầng vận chuyển làm nhiệm vụ phân nhỏ các gói tin có kích thước lớn khi gửi và tập hợp lại khi nhận, đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu (không lỗi,không mất, không lặp, đúng thứ tự).
Các Tầng Của Mô Hình OSI

## Slide 5: OSI MODEL
Các Tầng Của Mô Hình OSI
Tầng 5 : Session Layer (tầng phiên) Quản lý các phiên làm việc giữa các người sử dụng. Tầng phiên cung cấp cơ chế nhận biết tên và chức năng về bảo mật thông tin khi truyền qua mạng máy tính.
Tầng 6 : Presentation Layer (tầng trình bày) Cung cấp định dạng dữ liệu cho ứng dụng. Trong quá trình truyền dữ liệu, trên tầng trình bày bên máy gửi có nhiệm vụ dịch dữ liệu từ định dạng riêng sang định dạng chung và quá trình ngược lại trên tâng trình bày bên máy nhận. Tầng trình bày đảm bảo cho các máy tính có định dạng dữ liệu khác nhau vẫn có thể truyền thông tin với nhau bình thường.
Tầng 7 : Application Layer (tầng ứng dụng) Cung cấp các ứng dụng truy xuất đến các dịch vụ mạng như Web Browser, Mail User Agent … hoặc các chương trình làm server cung cấp các dịch vụ mạng như Web Server, FTP Server, Mail server …

## Slide 6: TCP/IP MODEL
Mô hình TCP/IP
Mô hình TCP/IP là 1 tập các giao thức và quy tắc được phát triển để cho phép các máy tính liên kết với nhau, chia sẻ tài nguyên thông qua 1 hệ thống mạng.
Mô hình TCP/IP là mô hình có trước so với mô hình OSI, mục đích mô hình OSI để tham chiếu làm rõ ràng cách thức trao đổi thông tin giữa các máy tính với nhau, hay nói cách khác là mô hình OSI mang tính chất dùng cho học tập nghiên cứu nhiều hơn là đưa vào triển khai thực tế.
Mô hình TCP/IP còn được gọi với tên khác là : mô hình DoD ( mô hình của bộ quốc phòng Mỹ)
Mô hình TCP/IP gồm có 4 tầng.

## Slide 7
TCP/IP MODEL
Các Tầng Của Mô Hình TCP/IP

## Slide 8
Các Tầng Của Mô Hình TCP/IP
TCP/IP MODEL
Tầng 1 : Network Access Layer (tầng truy cập) có thể coi tầng truy cập là một tầng riêng biệt hoặc cũng có thể tách thành 2 tầng vật lý và tầng liên kết dữ liệu như trong mô hình OSI, tầng truy cập được sử dụng để truyền gói tin từ tầng mạng đến các host trong mạng. Thành phần tầng truy cập bao gồm cả các thiết bị vật lý ( hun, switch, cáp mạng, card mạng HBA-Host Bus Adapter và các đặc tả mức thấp như tín hiệu điện.
Tầng 2 : Internet Layer (tầng mạng) Nhiệm vụ của tầng mạng trên mô hình TCP/IP là giải quyết vấn đề dẫn các gói tin đi qua các mạng để đến đúng đích mong muốn.

## Slide 9
Tầng 3 : Transport Layer (tầng vận chuyển) cũng giống với tầng vận chuyển của mô hình OSI, tầng vận chuyển làm nhiệm vụ phân nhỏ các gói tin có kích thước lớn khi gửi và tập hợp lại khi nhận, đảm bảo tính toàn vẹn cho dữ liệu (không lỗi,không mất, không lặp, đúng thứ tự).
Tầng 4 : Application Layer (tầng ứng dụng) là nơi các chương trình mạng như Web Browser, Mail User Agent làm việc để liên lạc giữa các node mạng. Do mô hình TCP/IP không có tầng nào nằm giữa tầng ứng dụng và tầng vận chuyển , nên tầng ứng dụng của mô hình TCP/IP bao gồm cả các giao thức hoạt động như tầng trình diễn và phiên trong mô hình OSI. Việc này thường do người lập trình viên thực hiện.
TCP/IP MODEL
Các Tầng Của Mô Hình TCP/IP

## Slide 10: SO SÁNH GIỮA MÔ HÌNH OSI VÀ TCP / IP
Mô hình OSI và TCP/IP

## Slide 11: SO SÁNH GIỮA MÔ HÌNH OSI VÀ TCP / IP
Mô hình OSI và TCP/IP
* Giống nhau:
- Đều được chia thành các tầng.
- Đều có tầng ứng dụng, dù chúng bao gồm các dịch vụ khác nhau.
- Đều có lớp/tầng vận chuyển, mạng tương đương.
* Khác nhau:
- Mô hình TCP/IP gộp các vấn đề của tầng trình diễn và phiên vào trong tầng ứng dụng của nó.
- Mô hình TCP/IP gộp tầng vật lý và liên kết dữ liệu của mô hình OSI thành 1 tầng.
- Mô hình TCP/IP trông đơn giản hơn vì có ít tầng hơn.
- Các mạng thực tế không được xây dựng dựa trên mô hình OSI, mặc dù mô hình OSI được sử dụng để tham chiếu.

## Slide 12: CÁC GIAO THỨC / DỊCH VỤ TRONG TẦNG APPLICATION
- HTTP (HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn về mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client) là giao thức Client/Server dùng cho World Wide Web - www, HTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet).
- HTTPS là viết tắt của "Hypertext Transfer Protocol Secure", Nó là một sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật trên Internet. Giao thức HTTPS thường được dùng trong các giao dịch nhậy cảm cần tính bảo mật cao.
Giao thức dịch vụ Web: HTTP và HTTPS.

## Slide 13: CÁC GIAO THỨC / DỊCH VỤ TRONG TẦNG APPLICATION
Giao thức dịch vụ Mail: SMTP, POP, IMAP
- Dịch vụ Mail: là dịch vụ thư điện tử. Thay vì nội dung thư của bạn được viết lên giấy và chuyển đi qua đường bưu điện thì email được lưu dưới dạng các tệp văn bản trong máy tính và được chuyển đi qua đường Internet.
Để dịch vụ Mail hoạt động được thì phải đảm bảo 2 thành phần: Mail Server, Mail Client.
+ Mail Server: dùng để nhận mail từ người dùng rồi chuyển Mail đi. Sau khi nhận được mail chuyển lại sẽ phân phối mail sang cho người dùng. Trong Mail Server có 2 thành phần chính là MDA (Mail Transfer Agent) dùng để quản lý mail, MTA (Mail Delivery Agent) dùng để gửi và nhận mail.
+ Mail Client: dùng để gửi mail của người dùng đi lên Mail Server và nhận từ Server về để hiển thị cho người dùng xem. Mail Client sử dụng theo POP sẽ cắt toàn bộ Mail trên Server về, nếu sử dụng theo IMAP là lấy theo tiêu đề về. Tiêu đề nào lựa chọn thì sẽ lấy về. Giữ lại một bản trên Server.

## Slide 14: CÁC GIAO THỨC / DỊCH VỤ TRONG TẦNG APPLICATION
Giao thức dịch vụ Mail: SMTP, POP, IMAP
- Các bước hoạt động:
+ Bước 1: Mail Client gửi mail lên Server bằng giao thức SMTP thông qua Port 25
+ Bước 2: Mail Server sẽ nhận mail từ Client bằng giao thức SMTP thông qua Port 25.
+ Bước 3: Mail Server sẽ nhờ DNS Client của mình gửi tới DNS Server để phân giải từ tên miền Mail (vd:mail.google.com) ra địa chỉ IP của Mail Server đó.
+ Bước 4: Sau khi có địa chỉ IP của Mail Server kia thì Mail Server sẽ liên lạc trực tiếp, rồi gửi và nhận Mail từ Mail Server đó qua Port 25 bằng giao thức SMTP. Sau đó sẽ chuyển sang Mail Box thông qua MDA để người dùng lấy về.
+ Bước 5: Người dùng sẽ lấy Mail từ trong Mail Box thông qua giao thức POP3 hoặc IMAP

## Slide 15: CÁC GIAO THỨC / DỊCH VỤ TRONG TẦNG APPLICATION
Giao thức dịch vụ DNS
Dịch vụ DNS: là một dịch vụ phân giải tên miền có cơ sở dữ liệu phân cấp, phân tán đồng thời có chứa cơ chế ánh xạ từ tên miền tới những địa chỉ IP và ngược lại. DNS sử dụng Port giao tiếp là 53.
Để hoạt động được thì DNS phải có 2 thành phần: DNS Server và DNS Client.
DNS Server dùng để phân giải tên miền ra IP và ngược lại là IP sang tên miền. Thông qua tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu của nó, nếu không có nó sẽ đi hỏi DNS khác. DNS Server sử dụng 2 giao thức để hoạt động là TCP và UDP:
+ TCP dùng để đóng gói khi 2 Server DNS trao đổi dữ liệu với nhau. Đảm bảo an toàn cho dữ liệu.
+ UDP dùng để đóng gói khi Client yêu cầu phân giải tên miền
DNS Client dùng để phân giải cho máy người dùng. Khi người dùng truy cập tên miền DNS Client sẽ nhờ sang DNS Server phân giải.

## Slide 16: CÁC GIAO THỨC / DỊCH VỤ TRONG TẦNG APPLICATION
Giao thức dịch vụ DNS
Cách thức hoạt động:
+ Bước 1: Trên máy người dùng truy cập Website: htttp://google.com.vn bằng IE. Lập tức IE sẽ nhờ DNS Client phân giải tên miền google.com.vn sang địa chỉ IP.
+ Bước 2: Gói tin của DNS client sẽ được chuyển xuống tầng Transport và đóng gói giao thức UDP. Sau đó chuyển xuống Network.
+ Bước 3: Network sẽ đóng IP nguồn là IP máy tính, IP đích sẽ là IP DNS Server. Ta hay nhập ở dòng Preferred DNS.
+ Bước 4: Đã có IP nguồn và IP đích, dữ liệu sẽ chuyển xuống tầng bên dưới và truyền tới đúng DNS Server.
+ Bước 5: Khi yêu cầu gửi tới DNS Server nó sẽ tìm trong cơ sở dữ liệu của mình xem tền miền đó ứng địa chỉ IP của Server Website nào.
+ Bước 6: Sau khi tìm được nó sẽ gửi lại cho máy có DNS Client yêu cầu.
+ Bước 7: IP của Server Website đã sẵn sàng cho tầng Network đóng vào gói dữ liệu của gói tin truy cập Website